## Slide 1
Perancangan dan Perangkingan Kabel LAN
Panduan merancang jaringan kabel dan membandingkan kategori kabel UTP
Notes: 1

## Slide 2
Gambaran Umum
Perancangan
Menentukan kebutuhan, topologi, jalur, jarak, dan titik akses sebelum kabel dipasang.
Perangkingan
Membandingkan kategori kabel (Cat5e–Cat8) berdasarkan kecepatan, frekuensi, jarak, dan biaya.
Tujuan
Jaringan stabil, mudah dirawat, siap dikembangkan, dan sesuai anggaran.
Notes: 2

## Slide 3
Tahapan Perancangan Kabel LAN
1
Analisis kebutuhan
Jumlah pengguna, aplikasi, bandwidth, dan rencana pertumbuhan
2
Survei lokasi
Denah gedung, jalur kabel, ruang rack, sumber listrik
3
Desain topologi
Star dengan switch utama dan switch distribusi
4
Pilih kabel & perangkat
Kategori kabel, konektor, patch panel, switch
5
Instalasi & pengujian
Pemasangan rapi, pelabelan, uji dengan LAN tester
Notes: 3

## Slide 4
Aturan Penting dalam Desain
100 m
Panjang maksimum satu segmen kabel UTP (permanent link + patch cord)
T568B
Standar urutan warna kabel yang umum dipakai
Jauhi EMI
Pisahkan dari kabel listrik dan sumber interferensi
Label
Beri label di kedua ujung kabel dan patch panel
Notes: 4

## Slide 5
Perangkingan Kategori Kabel LAN
Peringkat | Kategori | Kecepatan | Frekuensi | Jarak maks. | Biaya
1 | Cat8 | 25/40 Gbps | 2000 MHz | 30 m | Sangat tinggi
2 | Cat7 | 10 Gbps | 600 MHz | 100 m | Tinggi
3 | Cat6a | 10 Gbps | 500 MHz | 100 m | Menengah-tinggi
4 | Cat6 | 1 Gbps (10G ≤55 m) | 250 MHz | 100 m | Menengah
5 | Cat5e | 1 Gbps | 100 MHz | 100 m | Rendah
Peringkat berdasarkan kinerja teknis; Cat8 umumnya dipakai di data center, bukan jaringan kantor biasa.
Notes: 5

## Slide 6
Rekomendasi Pemilihan Kabel
Rumah / kantor kecil
Cat5e atau Cat6
Kantor menengah & sekolah
Cat6 (siap upgrade)
Backbone & server room
Cat6a atau serat optik
Data center
Cat8 atau serat optik
Notes: 6

## Slide 7
Kesimpulan
  Rancang jaringan dari kebutuhan nyata dan rencana pertumbuhan.
  Patuhi batas 100 m, standar T568B, dan pemisahan dari kabel listrik.
  Pilih kategori kabel yang seimbang antara kinerja dan biaya.
  Uji dan beri label semua kabel agar mudah dirawat.
Notes: 7